## Slide 2
دانشكده فني مهندسي
سمينار كارشناسي ارشد
رشته مهندسي برق - ؟؟؟
عنوان سمينار:
سيستم هاي مخابراتي طيف گسترده
استاد راهنما :
ارائه دهنده :
بهار 1393

## Slide 3: معرفي - ضرورت و هدف
اهداف اصلي طراحان سيستم هاي مخابراتي متداول:
1- بهينه سازي توان و پهناي باند ارسال
2- كاهش احتمال خطاي دريافت
برخي نيازهاي سيستم هاي مخابراتي پيشرفته و نظامي:
1- مقاومت در برابر اختلالات عمدي (Jamming)
2- مقاومت در برابر پديده انتشار چند مسيري
3- عملكرد در باند انرژي پائين
4- دسترسي چندگانه
5- ايجاد كانال هاي سري ضد شنود
جهت ميل به اين اهداف استفاده از تكنيك هاي مدولاسيون ساده به تنهايي جوابگو نيست
يك راه حل مناسب استفاده از تكنيك طيف گسترده است

## Slide 4: معرفي – تاريخچه طيف گسترده
تكنيك طيف گسترده به دليل ماهيت ضد اختلال و ضد شنود، تا سال ها به عنوان يكي از اجزاي تكنولوژي هاي نظامي توسعه يافت
1935: ثبت تكنيك پنهان سازي سيگنال گفتار در يك سيگنال شبه نوبز
1942: ابداع سيستم مخابرات سري با تغيير فركانس حامل بر طبق يك الگوي تصادفي
1968: استفاده رسمي از وازه ”طيف گسترده“ در ادبيات سيستم هاي مخابراتي
1989: غير نظامي اعلام شدن تكنولوژي طيف گسترده
1991: آغاز استفاده تجاري از تكنيك طيف گسترده
2009: ايتفاده از ايده طيف گسترده در نسل سوم مخابرات سيار سلولي

## Slide 5: معرفي – مزاياي طيف گسترده
1- مقاومت در برابر تداخل عمدي (Jamming) و غير عمدي (Disturbance)
2- كاهش اثر تداخل چند مسيره
3- امكان تخصيص يك باند فركانسي براي كاربردهاي مختلف
  به دليل شبه نويز بودن سيگنال طيف گسترده از نظر ساير كاربران
4- ضريب امنيت بالاتر و احتمال شنود كمتر
  به دليل استفاده از كدهاي تصادفي
5- امكان استفاده از باندهاي بدون مجوز (Unlicensed)
  به دليل توان پائين سيگنال اختلالي براي كاربران اوليه (PU ها) ايجاد نمي شود

## Slide 6: معرفي – تفاوت ها
دو شرط عمده باعث تمايز بین سيستم هاي طيف گسترده با مدولاسيون هاي ساده تر گردیده است:
1- پهنای باند سيگنال طيف گسترده بسيار بزرگتر از پهناي باند سيگنال مدوله شده معمولي است
2- گسترش طيف توسط يك دنباله شبه تصادفي که از سيگنال پيام مستقل و براي گيرنده کاملاً مشخص است انجام مي‎شود.

## Slide 7: معرفي – تعريف طيف گسترده
استفاده بهينه از طيف راديويي يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي محققان سيستم هاي مخابرات سيار است
مديريت استفاده بهينه از طيف فرکانسي به علت حضور تکنولوژي هاي مختلف و سرويس هاي متفاوت بسيار دشوار است
در گذشته اين عمل با اختصاص طيف فرکانسي به هر سرويس به صورت مجزا انجام مي شد
تكنيك طيف گسترده روشي متفاوت براي حل اين مشکل است که متکي به ويژگي هاي يک نوع مدولاسيون بوده و باند فرکانسي را بدون تداخل قابل ملاحظه به اشتراک مي گذارد

## Slide 8: معرفي – تعريف طيف گسترده
طيف گسترده روش ارسالي است که در آن سيگنال ارسالي پهناي باندي به مراتب بيشتر از حداقل پهناي باند لازم را اشغال مي کند
گسترش پهناي باند در اين روش توسط يک کد که مستقل از اطلاعات است ايجاد شده و از يک گيرنده منطبق بر کد جهت جمع کردن طيف و بازيافت اطلاعات استفاده مي شود
با تعريف فوق، تکنيک هاي ديگر مدولاسيون نظير FM يا PCM که در آنها نيز پهناي باند ارسالي بيشتر از حداقل پهناي باند مورد نياز براي ارسال سيگنال است، به عنوان طيف گسترده معرفي نمي شوند

## Slide 9: معرفي – شماي سيستم طيف گسترده
در مخابرات طيف گسترده پهناي باند سيگنال قبل از ارسال گسترش داده مي شود طوري که تمام پهناي باند در دسترس را اشغال كند
وقتي فقط يک کاربر از کانال استفاده كند اين روش از نظر استفاده از پهناي باند کارآ نيست
اما وقتي چند کاربر وجود دارند، همگي مي توانند از باند فرکانسي مشابهي استفاده نمايند
در اين صورت سيستم از نظر پهناي باند کارآيي داشته و هم زمان از مزاياي طيف گسترده نيز استفاده مي شود

## Slide 10: معرفي – شماي سيستم طيف گسترده

## Slide 11: معرفي – شماي سيستم طيف گسترده
1- سيگنال آنالوگ به ديجيتال تبديل شده و هم زمان فشرده سازي و كد گذاري مي شود
2- طيف سيگنال حاصل توسط يك دنباله شبه تصادفي گسترده و سپس تقويت مي شود
  مدولاتور مي تواند قبل يا بعد از گسترش دهنده طيف قرار گيرد
3- سيگنال از طريق كانال زميني يا ماهواره اي ارسال مي شود
  تداخل، تضعيف و نويز از عوامل مخرب سيگنال در طول كانال هستند
4- در گيرنده، پردازش هاي معكوس فرستنده براي بازيابي سيگنال پيام انجام مي شود
  آشكارسازي
  جمع شدن طيف
  تبديل ديجيتال به آنالوگ

## Slide 12: معرفي – بهره پردازش
استفاده از سيستم هاي طيف گسترده باعث بهبود کيفيت انتقال اطلاعات در سيستم هاي مخابراتي مي‎شود
مقدار بهبود کيفيتي که دراثر استفاده از يک سيستم طيف گسترده به دست مي‎آيد بهره پردازش نامیده می شود
سه رابطه رايج براي بهره پردازش:
1- نسبت SNR خروجي به SNR ورودي بعد از فيلتر کردن نهايي
2- نسبت پهناي باند سيگنال گسترده شده به نرخ ارسال اطلاعات
3- نسبت پهناي باند سيگنال گسترده شده به پهناي باند پيام مدوله
شده

## Slide 13: ویژگی های کلی سیستم طیف گسترده
1- مقابله با اختلال (Jamming) به ویژه اختلال باند باريک
  اين خاصيت به ويژه در كاربردهاي نظامي بسيار ارزشمند است
  ميزان قابليت حذف اختلال در سيستم هاي طيف گسترده را با ضریبی به نام حاشيه اختلال نشان می دهند:
2- قابليت دسترسي چندگانه با تخصيص كد
  هر کاربر يک کد گسترش دهنده مخصوص به خود دارد
  اگر کدهاي مربوط به کاربران متفاوت نسبت به هم همبستگي صفر داشته باشند کدها متعامد هستند
  هيچ فرستنده اي براي گيرنده ديگر غير از گيرنده مورد نظر خود ايجاد نويز نمي کند لذا ظرفيت تعداد کاربران سيستم هاي CDMA بر اساس سطح نويز از ساير کاربران محدود مي‎شود

## Slide 14: ویژگی های کلی سیستم طیف گسترده
3- مقابله با پديده چند مسيري
  کد گسترش دهنده در سيستم هاي طيف گسترده تنها با يکي از سيگنال هاي دريافتي از مسيرهاي مختلف همزمان مي‎شود
  سيستم هاي مبتنی بر FHSS در مقابل پديده چند مسيري مقاومت بيشتري از سيستم- هاي مبتني بر DSSS دارند
4- عملکرد مخفي يا احتمال شنود پايين
  با توجه به عدم دسترسي گيرنده های ديگر به کد شبه تصادفي فرستنده اي که سيگنالي را براي گيرنده اي خاص مي فرستد، اين گيرنده ها هيچ دسترسي به سيگنال پيام ندارند
5- مقاومت در برابر ISI
  به دليل استفاده از کدهاي متعامد براي گسترش و حذف گسترش و استفاده از گيرنده هاي RAKE براي آشکار سازي

## Slide 15: کاربردهای طیف گسترده
شبکه هاي راديويي و مخابرات سيار نسل سوم
مقابله با اقدامات ضد الکترونيک در رادار
مکان سنجي در مخابرات ماهواره اي
مخابرات نظامي و ناوبري
فاصله يابي با دقت بالا
مخابرات PCS و بدون سيم (cordless)
گيرنده هاي RAKE

## Slide 16: انواع تكنيك هاي طيف گسترده
1- سيستم طيف گسترده دنباله مستقيم يا شبه نويز (DS) / (PN)
2- سيستم طيف گسترده جهش فرکانسي (FH)
3- سيستم طيف گسترده جهش زماني (TH)
4- سيستم طيف گسترده جاروب فرکانسي (CHIRP)
5- سيستم طيف گسترده با ترکيب روش هاي فوق (HYBRID)

## Slide 17: سيستم طيف گسترده دنباله مستقيم – شماي كلي

## Slide 18: سيستم طيف گسترده دنباله مستقيم - توصيف
عمل گسترش طيف با ضرب مستقيم کد گسترش دهنده C(T) در موج مدوله شده انجام مي‎شود
کد گسترش دهنده يک دنباله باينري شبه تصادفي با نرخ بالاتر از نرخ اطلاعات است
اين كد از نظر فرکانسي طيفي با پهناي باند وسيع و شبيه نويز دارد که باعث گسترش طيف سيگنال مدوله شده در حوزه فرکانس مي‎شود
سيگنال هاي ايجاد شده با اين تکنيک در حوزه فرکانسي به صورت نويز ظاهر شده و توان سيگنال به زير سطح نويز کاهش مي يابد
مي‎توان گسترش طيف را قبل از مدولاسيون حامل انجام داد
  ابتدا کد گسترش دهنده در سيگنال پيام ضرب شده و سپس سيگنال گسترده حامل را مدوله مي‎کند

## Slide 19: سيستم طيف گسترده دنباله مستقيم - توصيف
هر چه نرخ دنباله کد گسترش دهنده بيشتر از نرخ سيگنال پيام باشد (دوره پالس دنباله گسترش دهنده کمتر از دوره پالس دنباله پيام باشد)، بهره پردازش بزرگ تر، پهناي باند سيگنال گسترش يافته وسيع تر و کارايي سيستم بيشتر خواهد بود:

## Slide 20: سيستم طيف گسترده دنباله مستقيم – دياگرام بلوكي

## Slide 21: سيستم طيف گسترده دنباله مستقيم – هم زمان سازي
مسئله مهم در گيرنده، توليد کد گسترش دهنده به شکل کاملا هم زمان با فرستنده است
بنابراين در گيرنده حجم اصلي مدارات شامل مدارات توليد و همزماني کد است
اگر همزماني کامل بين کدهاي توليد شده درگيرنده و فرستنده وجود نداشته باشد، سيگنال گسترش يافته بار ديگر گسترش طيف مي يابد
هم زمان سازي در دو مرحله انجام مي‎شود:
  رهگيري (هم زمان سازي اوليه): کد توليد شده درگيرنده با اختلاف حداقل يک يا دو چيپ نسبت به کد دريافت شده همزمان مي‎شود
  ردگيري (هم زمان سازي دقيق): هم زمان سازي دقيق دو دنباله و قفل شدن روي اين وضعيت

## Slide 22: سيستم طيف گسترده جهش فرکانسی - توصيف
ايده اصلي: تغيير فرکانس حامل به صورت متناوب
سيگنال گسترده به طور مستقيم حامل مدوله شده توسط سيگنال پيام را مدوله نمي کند، بلکه از آن جهت کنترل دنباله فرکانس هاي بعدي استفاده می نمايد
جهش فرکانس با ترکيب سيگنال دريافتي توسط يک سيگنال نوسان ساز محلي که فرکانس آن به طور همزمان با فرکانس دريافتي جهش مي کند، حذف مي‎شود
دو روش اصلي پياده سازي:
  جهش فرکانسی تند (F-FH): نرخ جهش خيلي بزرگتر از نرخ سمبل يا بيت اطلاعات است
  فرکانس حامل در مدت فرستادن يک سمبل يا بيت چندين بار عوض مي‎شود
  جهش فرکانسي کند (S-FH)، نرخ جهش خيلي کوچک تر از نرخ بيت اطلاعات است
  چندين سمبل در يک فرکانس حامل فرستاده مي‎شوند

## Slide 23: سيستم طيف گسترده جهش فرکانسی - خصوصيات
1- قابليت دستيابي چند گانه در F-FH به اين صورت است که چون يک سمبل در باندهاي فرکانسي مختلف ارسال مي‎شود، اگر کاربر مطلوب تنها کاربري است که در اغلب باند هاي فرکانسي عمل ارسال را انجام می دهد توان دريافتي از سيگنال مطلوب خيلي بيشتر از توان سيگنال هاي تداخلي است و در نتيجه احتمال دریافت صحیح سيگنال بیشتر است.
2- اثر پديده چند مسيري در فرکانس هاي حامل مختلف متفاوت است. مثلا فرکانس هايي که در يک فرکانس حامل تقويت مي‎شوند در فرکانس حامل ديگر تضعيف مي‎شوند.
3- در سيستم FH چون فرکانسي که سيگنال در آن فرستاده مي‎شود نامشخص است و زماني که سيگنال در يک فرکانس خاص فرستاده مي‎شود خيلي کوچک است، استراق سمع ممکن نيست.

## Slide 24: سيستم طيف گسترده جهش فرکانسی - مزايا
1- همزماني درسيستم FH بسيار ساده تر از DS است
2- باندهاي فرکانسي که سيگنال FH مي‎تواند اشغال کند لزوما مجاور هم نيستند
3- احتمال اينکه چندين کاربر در يک باند فرکانسي و به طور هم زمان اطلاعات خود را بفرستند کم است
  کاربراني که نزديک به ايستگاه هستند همان گونه دريافت مي‎شوند که کاربران دورتر

## Slide 25: سيستم طيف گسترده جهش فرکانسی - معايب
1- پيچيدگي ساخت و پیاده سازی سينتي سايزر فرکانسي
2- تغييرات سريع سيگنال هنگام عوض شدن فرکانس باعث افزايش طيف اشغال شده مي‎شود
3- کدهاي تصحيح خطا مورد نياز هستند
4- در اندازه گيري مسافت و مسافت يابي مفيد نيست

## Slide 26: سيستم هاي طيف گسترده تركيبي
سيستم هاي ترکيبي طيف گسترده بر اين مبنا ارائه شده اند که از مزاياي يک تکنيک بهره برده و در عين حال از معايب آن جلوگيري كنند
انواع مختلف سيستم هاي ترکيبي:
DS/ FH
DS/ TH
FH/ TH
DS/ FH يکي از مهم ترين مدولاسيون هاي ترکيبي طيف گسترده است

## Slide 27: کدهای گسترش دهنده طیف گسترده
سيستم طيف گسترده از يک دنباله شبه تصادفي و مستقل از اطلاعات براي گسترش طيف سيگنال استفاده مي‎کند
اين دنباله نرخي بسيار بالاتر از نرخ پيام داشته و به جز گسترش طيف سيگنال ارسالي، قابليت هاي ديگري نيز براي سيستم هاي طيف گسترده به همراه دارد
مهم ترين دسته دنباله هاي مرود استفاده در سيستم طيف گسترده، دنباله هاي با طول حداكثر هستند

## Slide 28: کدهای گسترش دهنده طیف گسترده – دنباله شبه تصادفي
دنباله تصادفي: دنباله اي كه عناصر آن توسط یک متغیر تصادفی با توزیعی از پیش معلوم تولید شده و احتمال انتخاب تمامی عناصر با هم مساوی است
  دنباله تصادفي باينري: دنباله تصادفي که احتمال انتخاب هر يک از بيت هاي آن برابر 0.5 است
توليد کدهاي کاملاً تصادفي غير ممکن بوده و در صورت توليد نيز آشکارسازي که بتواند چنين سيگنالي را آشکار کند وجود ندارد
برای رفع این مشکل از دنباله هاي باينري شبه تصادفي (PRBS) پريوديک استفاده مي‎شود
دنباله تصادفي: دنباله اي كه عناصر آن توسط یک متغیر تصادفی با توزیعی از پیش معلوم تولید شده و احتمال انتخاب تمامی عناصر با هم مساوی است
  اين دنباله ها تابع خود همبستگي نویز گونه داشته و بنابراين به آنها دنباله هاي شبه نويز (PN) گفته مي‎شود

## Slide 29: کدهای گسترش دهنده – خواص دنباله شبه تصادفي
1- تعداد صفر و يک ها در اين دنباله بايد تقريبا برابر باشد
2- صفرها و يک ها در دنباله حتي الامکان بصورت پياپي اتفاق بيفتند
3- تابع خود همبستگي دنباله هر چه بيشتر به تابع ضربه گسسته شبيه باشد

## Slide 30: توليد کدهای گسترش دهنده
در هر پالس ساعت محتويات شيفت رجيسترها يک واحد به سمت راست شيفت پيدا مي كنند
به طور همزمان يک بيت به عنوان خروجی تولید مي شود
يک ترکيب خطي از محتويات شيفت رجيستر با ضرايب توليد و مقادير جديد را براي حالت اوليه رجيستر (در ساختار فيبوناچي) يا حالت اوليه کليه رجيسترها (در ساختار گالوا) شکل مي دهند
خروجي ساختار فيبوناچي نسبت به خروج ساختار گالوا دارايn واحد تاخير زماني است
در سرعت هاي بالا به دليل تأخير بازگشتي کمتر در مسير فيدبک از ساختار گالوا استفاده مي- شود

## Slide 31: توليد کدهای گسترش دهنده
مهم ترين کدهاي گسترش دهنده مورد استفاده در سيستم هاي طيف گسترده عبارتند از:
1- کدهاي با طول حداکثر
2- کدهاي گلد
3- کدهاي شبه گلد
4- کدهاي کازامي
5- کدهاي بارکر
6- کدهاي ويلارد
7- کدهاي والش
8- کدهاي متعامد با طول متغير
9- کدهاي کرونيکر
10- کدهاي JPL
11- کدهاي GMW
12- کدهاي غيرخطي

## Slide 32: اثر نویز و تداخل در سيستم هاي طيف گسترده
تحلیل کيفيت سيستم هاي طيف گسترده در حضور نويز سفيد گوسي جمع شونده (AWGN) و تداخل عمدي (jamming)
سيگنال هاي اغتشاشي مخرب شامل 5 دسته كلي هستند:
Barrage Noise jamming
Partial – Band jamming
Partial- Noise jamming
Single- Tone jamming
Multiple- Tone jamming
اغتشاش تك تون (Single- Tone) نسبت به ديگر دسته ها شكل ساده تري دارد

## Slide 33: اثر نویز و تداخل در سيستم هاي طيف گسترده
هدف: محاسبه نسبت سيگنال به نويز و نسبت سيگنال به تداخل در خروجي گيرنده
1- اثر نویز
نسبت سيگنال به نويز:
اين رابطه به عرض چيپ وابسته نيست
نتیجه: روش طيف گسترده براي کانال هاي AWGN مزيتي در کيفيت سيستم ايجاد نمي کند

## Slide 34: اثر نویز و تداخل در سيستم هاي طيف گسترده
هدف: محاسبه نسبت سيگنال به نويز و نسبت سيگنال به تداخل در خروجي گيرنده
2- اثر تداخل
سيگنال اغتشاش باند مياني حول فرکانس fg درکانال که به صورت زير تعریف می شود:
g(t) سيگنال تصادفي باند پايه
متغير تصادفي با توزيع يکنواخت درفاصله و مستقل از J(t)
نسبت سيگنال به نويز:
نتیجه: سيگنال اغتشاش تک تون نمي تواند اثر نامطلوبي بر سيستم طيف گسترده داشته باشد، مگر آن که قدرت آن بسيار زياد باشد

## Slide 35: جمع بندی
استفاده از سیستم طيف گسترده براي کانال هاي با نويز گوسي مزيتي ايجاد نمي کند
سیستم طیف گسترده مي‎تواند در از بين بردن اثر سيگنال هاي مزاحم به طور مؤثر عمل کرده و بهبود قابل توجهي در کيفيت سيستم ايجاد کند
در سيستم طيف گسترده يک سيگنال مخرب فقط وقتي مي‎تواند تاثير گذار باشد که توان بسيار زيادي داشته باشد
اين خاصيت سيستم طيف گسترده موجب شده است که استفاده از آن ها در مخابرات نظامي با استقبال فراوان همراه باشد

## Slide 36: منابع
[1] Jonghoon Kim, Dong Gun Kam and Pil Jung Jun, “Spread Spectrum Clock Generator With Delay Cell Array to Reduce Electromagnetic Interferences”, IEEE Trans. on Electromagnetic Compatibility, Vol. 47, No. 4, Nov. 2005.
[2] M. R. Yazdani, H. Farzanehfard, and J. Faiz, “EMI analysis and
evaluation of an improved ZCT flyback converter,” IEEE Trans. Power Electron., Vol. 26, No. 8, pp. 2326-2334, Aug. 2011.
[3] M. R. Yazdani, H. Farzanehfard, and J. Faiz, “Classification
and Comparison of EMI Mitigation Techniques in Switching Power Converters – A Review,” Journal of Power Electronics (JPE), Vol. 11, No. 5, pp. 767-777, Sep. 2011.
[4] Keith B. Hardin, John T. Fessler and Donald R. Bush, “SpreadSpectrum Clock Generation for the Reduction of Radiated
Emissions”, Lexmark International Inc. 740 New Circle Road Lexington, KY 40511.
[5] M. Kuisma, “Variable Frequency Switching in Power Supply EMI Control - An Overview”, IEEE Aerospace and lectronic Systems Magazine, Vol. 18, Issue 12, Dec. 2003, pp. 18-22.
[6] Gamal M. Dousoky, “FPGA-Based Spread-Spectrom Schemes for Conducted-noise Mitigation in DC-DC Power Converters: Design, Implementation, and Experimental Investigation”,IEEE Trans. On Industrial Electronics, Vol. 58, No. 2, Feb 2011.

## Slide 37: منابع
[7] R.J. Hill, "Electric railway traction, Part 5: Train detection , ommunication and supervision", Power Engineering Journal , April 1996, pp. 87-95.
[8] Taguchi Akio, "Development of a Train Detection System and a Spread Spectrum Transmission System for Track Circuit", IEEE, 1997, pp.1922-1926.
[9] R.C. Dixon, "Spread Spectrum Systems", John Wiley and Sons, New York, 1984, 2nd Ed.
[10] Eugenio Costamagna, Paolo Gamba and Pier Franco Pellegrini, "Railway Cab Signaling by Spread Spectrum Modulations and Compatibility with Narrow Band Track Circuits", IEEE, 1996, pp. 1666-1669.
[11] G.R.Cooper and C.D.McGillem, “Modern Communication and Spread Spectrum”, New York: MacGraw-Hill, 1986.
[12] Alex W.Lam and Sawasd Tantaranata, “Theory and Applications of Spread-Spectrum Systems”, Translated by Dr. m. Abtahi, 2002.
[13] K.Mizutani and R.Kohno, “Design of PseudoNoise sequences for a spread specrum communication and ranging system”, IEEEIntelligent vehicles symposium, 2000.
[14] R.E.Ziemer and R.L.Peterson, “Digital Communications ndSpectrum Systems”, New York: Macmillan, 1985.
[15] R.E.Ziemer and R.L.Peterson, “Introduction to Digital Communications”, New York, NY: Macmillan, 1992.

## Slide 38: منابع
[16] R.Kohno, H.Fukumasa, H.Imai, “Polyphase Pseudo-Noise Sequences with Equivalent Even and Odd Correlation Properties”, IEEE nternational Symposium on Information Theory(ISIT’93), Proceeding, p.404, San Antonio(USA), January 1993.
[17] H.Fukumasa, R.Kohno, H.Imai, “Design of Pseudo-Noise Sequences with Good Properties of Even and Odd Correlation”, IEEE International Symposium on Spread Spectrum Techniques and plications (ISSSTA’92), Proceeding, Yokohama(Japan),pp.139-142,December 1992.
[18] H.Fukumasa, R.Kohno, H.Imai, “Design of Pseudo-Noise Sequences with Good Properties of Even and Odd Correlation”, IEEE International Symposium on Spread SpectrumTechniques and plications(ISSSTA’92), Proceeding, Yokohama (Japan), December 1992, pp.139-142.
[19] S. Verdu, “Multiuser Detection”, Cambridge University Press, 1998.
[20] D. Tse and P. Viswanath, “Fundamentals of Wireless Communication”, Cambridge UniversityPress, 2005.
[21] J. Proakis and M. Salehi, “Digital Communications”, 5Th Edition, McGraw-Hill Book Company, 2007.

## Slide 39
با تشکر از توجه شما